## Slide 1: センサー式オートユニット搭載ポンプ
RAU シリーズ

## Slide 2: 目 次
1. RAUとは
2. オートポンプについて
3. オートポンプ共通のメリット
4. RAU独自のメリット
5.ラインナップ
P. 3～4
p. 5～６
p. 7
p. 8～12
p. 13

## Slide 3: RAUとは
①既存のポンプに取り付けることでオートポンプにできるユニット
RAUシリーズとは･･･？
①
既に桜川のポンプをご使用でしたら、
オートポンプにできるかもしれません
（ラインナップの適応機種をご参照ください）。

## Slide 4: RAUとは
RAUシリーズとは･･･？
②
②ユニットを取り付けた、オートポンプ本体

## Slide 5: オートポンプについて
水を検知して自動でON/OFFするポンプ
>>フロート式、電極式、センサー式 など
そもそもオートポンプとは・・・
水位がセンサー・電極を超えると運転を開始。
下がると停止。

## Slide 6: オートポンプについて
比較的小さな5.5kWまでしか実現できていませんでした。
RAUは、5.5～11kWを実現！
出力 | ~0.4 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW
従来 | オートポンプ |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | RAU |  | 
これまでのオートポンプは・・・

## Slide 7: オートポンプ共通のメリット
夜間に発生する豪雨対策など緊急時の排水にも活躍
省人化
電源をつなぐだけで、稼働をモニタリングする必要がない
ＢＣＰ対策
渇水運転防止
水が無ければ運転しないので、故障しにくい

## Slide 8
これ1台に！
これまでの7.5kW以上
RAU独自のメリット①
らくらく設置
RAUの登場

## Slide 9
RAU独自のメリット②
かしこい運転
オートポンプは運転・停止を繰り返しますが、
・フロート・電極式は、水位が下がってからも決まった時間運転を続けます（固定タイマー）。
・RAUは、前回停止してから再度運転するまでの時間を記憶しており、水位が下がってから
どれくらいの時間運転すればよいか最適な運転時間を算出します（変動タイマー）。
Notes: 9
ポンプ動作の流れ
・ポンプ電源投入→センサーレベル以上の水位になると起動
・センサーレベル以下になった場合タイマー運転後停止
タイマー運転による水位制御
・水位検知後、おおよそストレーナ付近の水位にて停止するようにタイマー制御運転を行います。
タイマー運転メモ：現場の流入量によって運転時間を変える

## Slide 10
ポンプを守る
RAU独自のメリット③
ポンプは長期間稼働させない場合、インペラが（羽根車）固着してしまいます。
RAUは24時間に一度、自動運転することで防ぎます。
Notes: 10

## Slide 11
ポンプを守る
RAU独自のメリット③
・ケーブルの断線
・異物でインペラが詰まる
→ 過電流が発生
これらを検知したとき、
ポンプの電源をOFFにします。
Notes: 11

## Slide 12: RAU独自のメリット④
・正確に水面を検出
・運転開始水位を自由に変えられる
・ポンプが転倒しても破損することなく、
設定の際に道具も不要です。
スマートセンサー
スマホなどで使われている静電容量式

## Slide 13: RAU独自のメリット⑤
スマートセンサー
ポンプを守る
かしこい運転
らくらく設置
とにかく簡単！
手間いらず！
桜川ポンプ独自の商品

## Slide 14: ラインナップ

## Slide 15: ご清聴ありがとうございました。